SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

BOISKA  SZKOLNE  W  ZABRODZIU

(I etap)

Adres obiektu:  Zabrodzie ul. Wł. Reymonta 47

Inwestor:         Zespół Szkół im. Wł. Reymonta w Zabrodziu

07-230 Zabrodzie ul. Wł. Reymonta 47

Wykonał:         mgr inż. arch. Roman Owczarek

Październik 2008

# SST. 45.21.22.21-1

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

# I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

-  BUDOWA  BOISKA  SZKOLNEGO DO GRY W PIŁKĘ

NOŻNĄ

-  DRENAŻ PŁYTY BOISKA

- NAWADNIANIE BOISKA

1. Ogólna Specyfikacja Techniczna

1.1.   Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- mapa geodezyjna w skali 1:1000

- wizja lokalna

- obowiązujące przepisy i normy projektowe

1.2.   Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa terenów i urządzeń sportowych:

- Boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy,

- Drenaż płyt boiska do piłki nożnej,

- Nawadnianie nawierzchni z trawy,

- oraz uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę - drenaże i odwodnienia.

Przed przystąpieniem do prac należy rozebrać:

- uporządkować zieleń ( wykonać cięcia sanitarne drzew tak, aby przy użytkowaniu boisk zieleń nie spowodowała zagrożenia oraz dokonać prześwietleń zieleni niskiej)

2.    Opis  przyjętych rozwiązań:

2.1. Terenowe urządzenia sportowe:

W ramach inwestycji projektuje się następujące urządzenia przeznaczone do celów kultury fizycznej:

2.2. Charakterystyka rodzajów nawierzchni:

Najpierw należy wytyczyć kształt nawierzchni i zrobić odpowiedni wykop, nadając mu 1-2% spadek. Jeśli nawierzchnia przeznaczona jest dla samochodów osobowych, wykop powinien mieć głębokość około 30 cm, a na nieprzepuszczalnym, gliniastym gruncie - 10 cm więcej. Ścieżki ogrodowe i place, po których będzie się jedynie chodziło, układa się na warstwie piasku, dlatego wystarczy dół głębokości 12-15 cm, a na podłożu nieprzepuszczalnym dodać 10-15 cm na warstwę drenującą. Jeżeli nawierzchnia wykonana będzie z drobnych elementów, po bokach wykopu trzeba osadzić krawężniki. Jeśli będzie ona wykonana z dużych płyt kamiennych lub betonowych, nie jest to konieczne. Spód wykopu należy bardzo dokładnie ubić zagęszczarką.Jeśli po nawierzchni będą jeździły samochody osobowe, na spód wykopu trzeba nasypać 15-25-cm warstwę tłucznia lub grubego żwiru (grubsza warstwa na glebie gliniastej) i po rozgrabieniu porządnie zagęścić. Następnie należy rozłożyć około 5-centymetrową warstwę piasku rzecznego lub piasku wymieszanego z przesianą żyzną ziemią ogrodową (w proporcji 1:1). Pod nawierzchnie dla ruchu pieszego wystarczy tylko warstwa piasku (lub piasku wymieszanego z ziemią) grubości 5-10 cm. Jedynie na gliniastym, nieprzepuszczalnym gruncie należy pod nią nasypać i zagęścić 10-15-centymetrową warstwę drenującą ze żwiru lub z tłucznia. Elementy nawierzchni należy układać z odstępami 1-2-cm. W trakcie pracy trzeba sprawdzać poziomnicą, czy nawierzchnia ma odpowiedni spadek i czy poszczególne jej elementy leżą równo; w razie konieczności należy je dobić gumowym młotkiem. Na zakończenie ułożoną nawierzchnię ubić zagęszczarką. Szczeliny między elementami nawierzchni należy wypełnić żyzną ziemią, na przykład przesianym kompostem zmieszanym pół na pół z piaskiem, a następnie posiać nasiona traw lub niskich roślin. Na zakończenie nawierzchnię trzeba solidnie podlać.

Jak dbać o rośliny
Cienka warstwa żyznej ziemi ułożona na przepuszczalnej podbudowie nawierzchni szybko przesycha, dlatego trawnik i rośliny rosnące w spoinach między jej elementami muszą być regularnie podlewane. Należy je również, co roku nawozić, a trawnik także systematycznie kosić. W zimie nie wolno takiej nawierzchni posypywać piaskiem, a tym bardziej solą. Śnieg można z niej zgarniać łopatą.

PODLEWANIE
Woda jest konieczna do życia i niezbędna do pielęgnacji trawy. Niedowodnienie trawnika jest tak samo niebezpieczne dla jego żywotności jak i nadmierne podlewanie.
Pierwsze podlanie trawnika darniowego jest niezwykle ważne, gdyż w dużej mierze wyznacza ono pomyślność przyszłego wzrostu. Musi ono być obfite i nastąpić natychmiast po założeniu. Można sprawdzić na ile woda przeniknęła darń przez lekkie uniesienie narożnika rolki. Optymalna ilość wody, jaką trawnik powinien otrzymać w trakcie podlania wynosi 2,5 cm. Naczyńko z zaznaczonym poziomem 2,5 cm umieszczone koło zraszacza ułatwi ustalenie powyższego.

PROGRAM NAWADNIANIA

|  Pierwszy tydzień po założeniu: | codziennie |
| --- | --- |
|  Następnie: | co drugi lub trzeci dzień w zależności od opadów i pory roku (zawsze minimum 2,5 cm wody) |

Jest ważne, aby cały obszar był dobrze i równomiernie nawodniony.
Prosimy zwrócić uwagę na wygląd trawy - trawa o odcieniu szaro-niebieskim jest spragniona wody. Na takiej trawie odciski stóp nie nikną po paru minutach, ale utrzymują się aż do pół godziny.
KOSZENIE

|  Po założeniu: | po 4-7 dniach |
| --- | --- |
|  Potem: | raz w tygodniu |

Na rodzimym gruncie odpowiednio przygotowanym i wzbogaconym, wysiewany jest materiał siewny w postaci nasion traw. 
Skład nasion to: wiechlina łąkowa, życica trwała.
Od wysiewu do zbioru trawnik pielęgnowany jest przez około 18 miesięcy, w tym czasie trawnik jest pieczołowicie pielęgnowany, nawożony, koszony, wałowany, grabiony i odkurzany. Uprawa cały czas utrzymywany jest w odpowiedniej kulturze i wszystkie zabiegi pielęgnacyjne prowadzone są pod kątem uzyskania silnego zadarnienia i utrzymania masy korzeniowej trawnika na odpowiednim poziomie. Po 18 miesiącach, kiedy trawnik jest mocno ukorzeniony pozyskuje się go wycinając z rodzimego podłoża kombajnem do zbierania darni. Kombajn wycina go z podłoża i roluje. Rolki trawnika układane są na palecie i w takiej formie towar trafia do odbiorcy.

2.3. Charakterystyka podłoża.

Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z instrukcje producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.

W przypadku gdy podłoże stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

- Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

- Aprobata ITB

- Atest PZH

- Atest niepalności.

- Konstrukcja nawierzchni:

- Trawa siana

- kruszywo łamane   0- 4 mm -  gr. 5,0  cm

- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm -  gr. 20 cm

- piasek zagęszczony -  gr. 10 cm

- geowłóknina

- drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8-26 mm

- grunt rodzimy

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez drenaż wgłębny do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod. - kan.

UWAGI!

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez drenaż wgłębny do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod. - kan.

4.2.  Opis podbudowy pod nawierzchnię i jej parametrów

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm . Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , piasku itp. Nie może być zaolejone ( plamy należy  usunąć ).

Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadać  odspojonych odłamków , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym

Natomiast podbudowa afaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania się warstwy górnej, również wymaga impregnacji.

Te  same wymagania stosuje się do podkładu elastycznego Conipur ET.

- Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać   aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale  40-90% , a temperatura podłoża  powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

- Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mieć jednakową  grubość , a tam  gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13  mm .

- Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną   oraz jednolity kolor.

- Warstwa użytkowa powinna być  związana  na trwałe z warstwą elastyczną.

- Nie należy  dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku.

- Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość  musi być przepuszczalna dla wody. To jest  naturalna cecha nawierzchni .

- Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

- Spadki poprzeczne i podłużne  oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w przypadku boisk, kortów itp).

- W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4, wiersz 17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w  normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

- Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy dwoma mierzonymi punktami w

Zależność ta przedstawia się następująco:

| Lp. | Odległość pomiędzy mierzonymi punktami w mb | Wartość dopuszczalnych odchyłek w mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 2 |
| 2 | 1,0 | 3 |
| 3 | 4,0 | 8 |
| 4 | 10,0 | 15 |
| 5 | 15,0 | 20 |

Wartości te powinny korespondować z odchyłkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, ponieważ technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubość (mierzona w mm) utrudnia , a czasami wręcz uniemożliwia zniwelowanie zastanych nierówności.

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni

4.3.1.  Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

- Certyfikat IAAF

- First Class Certificate IAAF

- Aprobata ITB

- Atest Higieniczny PZH

- Deklaracja zgodności

- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu

- Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

INSTRUKCJE :

- Przyjęto poziom zgodnie z rzędnymi terenu, z odniesieniem do poszczególnych obiektów.

- Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzędnym, ewentualne nieścisłości konsultować z projektantem.

- Zabronione jest prowadzenie robót budowlanych na podstawie jednej branży bez sprawdzenia ich odniesienia do pozostałych opracowań.

- Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane w projekcie, lecz o nie gorszych parametrach technicznych.