Załącznik nr 11 do SIWZ

CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE: „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie”

Zadanie „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie” jest dofinansowane w ramach umów:

- Nr RPMA.07.02.00-14-130/09-00 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Priorytetu VII. „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.2. „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

- Nr WRR/000173/07/D ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar E.

W imieniu Zamawiającego całe zadanie stanowiące przedmiot zamówienia będzie koordynowane, nadzorowane i rozliczane przez WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o. o., ul. Dr A. Kuklińskiego 3b,      07-410 Ostrołęka, NIP 758-233-22-86; REGON 142676434; KRS 0000370003; tel.: 29 646 13 51; fax: 29 646 13 51; e-mail: wdi.obslugainwestycji@interia.pl w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Powiatem Wyszkowskim a WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o. o. w Ostrołęce na świadczenie usług polegających na pełnieniu czynności Inwestora Zastępczego nad realizacją projektu pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie”.

- Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:

45214230-1	Roboty budowlane w zakresie szkół specjalnych

Dodatkowe przedmioty:

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0	Instalowanie kotłów

45320000-6	Roboty izolacyjne

45331200-8	Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza

45331210-1	Instalowanie wentylacji

45331211-8	Instalowanie wentylacji zewnętrznej

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe

45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233140-2	Roboty drogowe

45314000-1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231220-3	Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45231223-4	Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu

45330000-9	Hydraulika i roboty sanitarne

45321000-3	Izolacja cieplna

45332400-7	Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

45223300-9	Parkingi

45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

- Dane ogólne

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie przy ul. Zakolejowej 15a wraz z wyposażeniem.

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Wychowawczego obejmuje:

- budowę budynku wolnostojącego dwukondygnacyjnego z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonego o konstrukcji murowanej.

Parametry budynku:

- Ściany zewnętrzne z bloczków wapienno - piaskowych grub. 24 cm, ocieplone styropianem grub.15 cm;

- Ścianki działowe z cegły dziurawki grub.12 i 6 cm;

- Dach nad częścią  dydaktyczną wysoki w konstrukcji drewnianej - ocieplony wełną mineralną  i kryty dachówką bitumiczną  na pełnym deskowaniu;

- Dach nad salą gimnastyczną na dźwigarach z drewna klejonego - kryty papą termozgrzewalną na płytach z wełny mineralnej grub.20 cm, mocowanych do blach trapezowych grub. 55 mm;

- Dach  nad  fragmentem  parterowym budynku - ocieplony wełną mineralną grub.20 cm i kryty papą termozgrzewalną na wylewce betonowej grub.4 cm;

- wyposażenie pomieszczeń budynku: pokoju nauczycielskiego, sanitariatów, sal lekcyjnych, biblioteki, szatni i rozbieralni przy sali gimnastycznej;

- zagospodarowanie terenu działki poprzez: modernizację istniejących i budowę nowych dojść, dojazdów i parkingów.

Parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy		-	1.594,6 m2

Powierzchnia użytkowa parteru	-	1.348 m2

Powierzchnia użytkowa piętra	-	1.024 m2

Kubatura				-	18.181,6 m3

W nowo wybudowanym budynku przewidziano:

- instalację wentylacji mechanicznej – m.in. wentylatornia z 3 centralami wentylacyjnymi nawiewno – wyciągowymi oraz 2 centralkami wentylacji nawiewnej;

- instalację ogrzewczą (centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz instalację ciepła technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych);

- zasilanie w ciepło z kotłowni usytuowanej na parterze budynku;

- instalacje wod.-kan. i gaz (w tym: wewnętrzna instalacja zimnej i ciepłej oraz cyrkulacyjnej wody użytkowej, instalacja przeciwpożarowa, wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej, wewnętrzna instalacja gazowa, instalacja gazowa, instalacja punktu redukcyjno – pomiarowego);

- wewnętrzną instalację elektryczną

- wewnętrzne instalacje teletechniczne (instalację komputerowo-telefoniczną, telewizyjną, wewnętrznego monitoringu video, dzwonkową, sygnalizacji włamania, oddymiania, automatyki drzwi pożarowych oraz sygnalizacji pożaru)

- instalacje zewnętrzne wod.-kan.i gaz

- zewnętrzne sieci elektryczne:

- linia zasilająca projektowany budynek

- oświetlenie terenu wewnętrznego wraz z linią zasilającą oprawy oświetleniowe.

Projektowany budynek będzie usytuowany na terenie, na którym obecnie znajduje się szkoła w dwóch adaptowanych budynkach. Zakres niniejszego zamówienia przewiduje wyburzenie istniejącego budynku (z wywozem i utylizacją gruzu), a także rozbiórkę istniejących na terenie nawierzchni utwardzonych (chodników, placy z płyt betonowych).

- Zamawiający wymaga, aby gwarancja na roboty stanowiące przedmiot zamówienia wynosiła 60 miesięcy, licząc od daty odbioru wykonanych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad dotyczących informacji i promocji dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (tj. wykonania tablicy pamiątkowej zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego) – wykonawca zamontuje jedną tablicę pamiątkową. Miejsce montażu wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

W załączeniu Wytyczne dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad dotyczących informacji o dofinansowaniu Projektu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON (tj. wykonanie tablicy pamiątkowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Katalogu identyfikacji wizualnej PFRON) – wykonawca zamontuje jedna tablicę pamiątkową. Miejsce montażu wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

W załączeniu Katalog identyfikacji wizualnej PFRON.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Użyte w dokumentacji i przedmiarach robót nazwy materiałów, wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu, elementu lub materiału danego producenta lecz wskazania na materiał, wyrób lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne nie gorsze od podanego w projekcie.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od złożonych w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku, Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa (projekty budowlane i wykonawcze), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót.

9. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

Wykaz dokumentacji projektowej:

- Projekt budowlany – branża: architektura

- Projekt wykonawczy – branża: architektura i projekt zagospodarowania terenu

- Projekt budowlany – branża: konstrukcja

- Projekt wykonawczy – branża: konstrukcja

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża: architektura i konstrukcja

- Przedmiar robót – branża: budowlana (pdf. i ath.)

- Projekt budowlany- branża: wentylacja

- Projekt wykonawczy – branża: wentylacja

- Specyfikacja Techniczna – branża: wentylacja

- Przedmiar robót – branża: wentylacja (wentylacja mechaniczna)(pdf. i ath.)

- Projekt budowlany – branża: Instalacje ogrzewcze i kotłownia gazowa

- Projekt wykonawczy – branża: Instalacje ogrzewcze i kotłownia gazowa

- Specyfikacja techniczna – branża: Instalacje ogrzewcze i kotłownia gazowa

- Przedmiar robót – branża: instalacje ogrzewcze i kotłownia gazowa (pdf. i ath.)

- Projekt budowlany – branża: Instalacje wod.-kan. i gaz

- Projekt wykonawczy – branża: Instalacje wod.-kan. i gaz

- Specyfikacja techniczna – branża: Instalacje wewnętrzne wod. – kan. i gaz

- Przedmiar robót – branża: Instalacje wod.-kan. i gaz (pdf. i ath.)

- Projekt Budowlany – branża: elektryczna – Instalacje wewnętrzne

- Projekt wykonawczy – branża: Elektryczna- Instalacje wewnętrzne

- Specyfikacja techniczna – branża: elektryczna

- Przedmiar robót – branża: elektryczna (instalacje elektryczne wewnętrzne) (pdf. i ath.)

- Projekt budowlano – wykonawczy – branża: teletechniczna – Instalacje wewnętrzne

- Specyfikacja techniczna- branża: teletechniczna

- Przedmiar robót – branża: teletechniczna (instalacja teletechniczna) - (pdf. i ath.)

- Projekt budowlano –wykonawczy – branża: Instalacje zewnętrzne wod.-kan. i gaz

- Projekt budowlano-wykonawczy – branża: Instalacja gazu – Punkt redukcyjno pomiarowy

- Specyfikacja techniczna – branża: instalacje zewnętrzne wod.-kan. i gaz wraz z punktem redukcyjno pomiarowym gazu

- Przedmiar robót – branża: instalacje zewnętrzne wod.-kan. i gaz (pdf. i ath.)

- Przedmiar robót – branża: Instalacja gazu – Punkt redukcyjno – pomiarowy (pdf. i ath.)

- Projekt budowlano – wykonawczy – branża: elektryczna – Sieci zewnętrzne

- Specyfikacja techniczna – branża: elektryczna – sieci zewnętrzne

- Przedmiar robót – branża: elektryczna – sieci zewnętrzne (pdf. i ath.)

- Projekt wykonawczy – branża: drogi (drogi wewnętrzne)

- Specyfikacje techniczne- branża: drogi

- Przedmiar robót – branża: drogowa (pdf. i ath.)

- Decyzja Nr 497/2012 znak: AB.6740.526.2012 z dnia 24.07.2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na rozbudowę kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (kategoria obiektu IX) na działkach nr 2235/3, 2235/4, 2235/12 położonych w Wyszkowie.

- Wytyczne dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno – promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

- Katalog identyfikacji wizualnej PFRON.